## Slide 1: 第四章 康复治疗技术 第五节 康复工程
杨正才

## Slide 2: 一、概 述
康复工程（rehabilitation engineering）是工程技术人员在全面康复和有关工程理论的指导下，与各个康复领域的康复工作者、残疾人、残疾人家属密切合作，以各种工艺技术为手段，帮助残疾人最大限度地开发潜能，恢复其独立生活、学习、工作、回归社会、参与社会能力的科学。
www.pumpress.com.cn

## Slide 3: 二、假 肢
假肢 （prosthesis）是为恢复原有四肢的形态或功能，以补偿截肢造成的肢体部分缺损而制作和装配的人工肢体。
选用假肢的原则: 虽然每个截肢者都希望能恢复截去的肢体，尽可能保持正常的肢体外观，但在装配假肢时，要充分考虑到穿戴假肢后对基本功能的影响，以功能代偿为主。有时不一定要勉强装配假肢，例如有些截肢者装配了装饰假手，反而失去残手感觉，妨碍残手残余功能的发挥。此外，还应注意实效和价格效益比，要了解相关假肢的性能、特点和价格。

## Slide 4: 二、假 肢
（一）上肢假肢
使用目的：改善外观形象；代替部分功能。
按截肢部位分为：假手指、掌部假肢、上臂假肢、前臂假肢、肘离断假肢、肩离断假肢。
按动力来源分为：自身动力源假手与外部动力源假手；按手的使用目的可分为功能手、装饰手、工具手。
常用的上肢假肢有功能手、装饰手、工具手和外部动力源假手等。

## Slide 5: 二、假 肢
（二）下肢假肢
使用下肢假肢的目的是为了保持双下肢等长，支持体重和行走。
常用的下肢假肢有部分足假肢、小腿假肢、大腿假肢、膝离断假肢和髋离断假肢等。

## Slide 6: 三、矫形器
定义
矫形器（orthosis）是装配于人体四肢、躯干等部位，通过力的作用以预防、矫正畸形，治疗骨关节及神经肌肉疾患并补偿其功能的器械。用于躯干和下肢的也称支具（brace），用于上肢的也称夹板（splint）。
矫形器的基本作用:
1.稳定和支持
2.固定和矫正
3.保护和免负荷
4.代偿与助动
www.pumpress.com.cn

## Slide 7: 三、矫形器
下肢矫形器：能支撑体重，辅助或替代肢体功能，限制下肢关节不必要的活动，保持下肢的稳定性，改善站立和步行时的姿态，预防和矫正畸形。常用品种有：金属条AFO、塑料布AFO、KAFO、负荷性下肢矫形器、丹尼斯布朗足板和辅助治疗先天性髋脱位的矫形器等。

## Slide 8: 三、矫形器

## Slide 9: 三、矫形器

## Slide 10: 三、矫形器
上肢矫形器：将不稳定的肢体固定于功能位，保护麻痹的肌肉，防止拮抗肌挛缩，防止或矫正关节畸形，改善功能。常用的有手矫形器、腕手矫形器、肘腕手矫形器、肩肘腕手矫形器、肩吊带和平衡式前臂矫形器等。

## Slide 11
三、矫形器

## Slide 12: 三、矫形器
脊柱矫形器：用于限制脊柱运动，稳定病变关节，减轻疼痛，减少椎体承重，促进病变愈合，保护麻痹的肌肉，预防和矫正畸形。常用产品有围腰、屈曲控制式矫形器、屈伸控制式TLSO、屈侧旋转控制式TLSO和脊柱侧弯矫形性TLSO等。

## Slide 13: 三、矫形器

## Slide 14: 四、助行器
助行器：可辅助步行困难的肢体残疾者支撑体重，保持平衡，减轻下肢负荷的工具，如杖、步行器等

## Slide 15: 五、轮 椅
轮椅的选择
座位的宽度测量坐下时两臀间或两股间的距离，再加5cm，即坐下后两边各有2.5cm的空隙。
座位长度测量坐下时后臀部至小腿腓肠肌之间的水平距离，将测量结果减6.5cm。
座位高度测量坐下时足跟（或鞋跟）至腘窝的距离，再加4cm，在放置脚踏板时，板面至少离地5cm。

## Slide 16: 五、轮 椅
轮椅的选择
坐垫为了舒适和防止压疮，座位上应放坐垫，可用泡沫橡胶（5～10cm厚）或凝胶垫子。为防止座位下陷可在坐垫下放一张0.6cm厚的胶合板。
靠背高度靠背越高，越稳定，靠背越低，上身及上肢的活动就越大。
www.pumpress.com.cn

## Slide 17: 五、轮 椅
轮椅的选择
扶手高度坐下时，上臂垂直，前臂平放于扶手上，测量椅面至前臂下缘的高度，加2.5cm。适当的扶手高度有助于保持正确的身体姿势和平衡，并可使上肢放置在舒适的位置上。
轮椅其他辅助件为满足特殊的患者需要而设计，如增加手柄摩擦面，车闸延伸，防震装置，防滑装置，扶手安装臂托，轮椅桌方便患者吃饭、写字等。
www.pumpress.com.cn

## Slide 18: 五、轮 椅