## Slide 1: 呼吸系统功能监护

## Slide 2: 目录
第一节 呼吸系统应用生理
    一、肺通气和换气
    二、呼吸运动的调节
第二节 临床监护
    一、一般评估
    二、脉搏氧饱和度监测
    三、动脉血气分析
    四、氧气疗法
    五、人工气道的建立
    六、人工气道的护理
    七、有创机械通气
    八、无创机械通气
    九、胸部物理治疗
第三节 急性肺栓塞患者的护理
    一、护理评估
    二、相关的护理概念
    三、护理措施

## Slide 3: 第一节 呼吸系统应用生理
一、肺通气和换气
二、呼吸运动的调节

## Slide 4: 概述-呼吸（Respiration）
概念：是给全身组织输送氧气并排除二 氧化碳的过程。
它包括三个基本环节：
外呼吸
气体在血液中的运输
内呼吸

## Slide 5
呼吸过程由三个环节来完成：
1）肺呼吸（外呼吸 external respiration），
包括肺通气 pulmonary ventilation
（外界空气与肺之间的气体交换过程）
和肺换气 respiratory gas exchange
（肺泡与肺毛细血管之间的气体交换过程）；
2）气体在血液中的运输；
3）内呼吸或组织呼吸 internal/tissue respiration
（血液与组织、细胞之间的气体交换过程）

## Slide 6: 肺通气功能的评价
<number>
监测肺容量的意义：
①肺容量的变化，直接影响气体在肺毛细血管床进行气体交换：
②反映肺的力学功能：
③反映病情好坏：
④反映患者对治疗的反应。

## Slide 7: 静态肺容量
<number>
潮气量（tidal volume，VT）
补吸气量（inspiratory reserve volume，IRV）
补呼气量（expiratory reserve volume，ERV）
残气量（residual volume，RV ）
深吸气量（inspiratory capacity，IC）
功能残气量（functional residual capacity，FRC）
肺活量（vital capacity，VC）
肺总量（total lung capacity，TLC）

## Slide 8: 呼吸运动的调节
（一）中枢神经性调节
  中枢神经系统内，产生和调节呼吸运动的神经元群称为呼吸中枢 (respiratory center)，正常节律性呼吸运动是在各级呼吸中枢的共同作用下实现的。
（二）反射性调节
  1.CO2对呼吸运动的调节
  吸入气中CO2增加时，肺泡气PCO2随之升高，动脉血PCO2也升高，因而呼吸加深、加快，肺通气量增加。
  2.H+对呼吸运动的凋节
  动脉血液H+浓度升高时，呼吸运动加深、加快，肺通气量增加；H+浓度降低时，呼吸运动受到抑制，肺通气量降低。
  3.低氧对呼吸运动的调节
  吸入气PO2降低时，肺泡气和动脉血PO2都随之降低，因而呼吸运动加深、加快，肺通气量增加。

## Slide 9: 第二节 临床监护
一、一般评估
二、脉搏血氧饱和度监测
三、动脉血气分析
四、氧气疗法
五、人工气道的建立
六、人工气道的护理
七、有创机械通气
八、无创机械通气
九、胸部物理治疗

## Slide 10: 案例分析 1-A
患者，男，50岁。10天前无明显诱因出现发热，最高38℃，无咳嗽、咳痰，无腹痛、腹泻，无尿频、尿急，自服退热药后无明显缓解，并逐渐出现喘憋，平卧困难，1天来喘憋明显加重。心电监测示：HR 120次/分，BP 138/70mmHg，RR 26次/分，SpO2 72%。胸片提示：双肺渗出性病变。患者患强直性脊柱炎20年，常年应用激素治疗。
问题：护士应对该患者应进行哪些护理评估？

## Slide 11: 一、一般评估
（一）呼吸频率
观察每分钟的呼吸次数，正常成人12～20次/分。
（二）呼吸幅度
是指呼吸运动时患者的胸腹部起伏程度，可反映潮气量的大小。应注意观察胸腹式呼吸是否同步进行，胸式呼吸时左右胸部是否同时起伏。
（三）呼吸节律
是指呼吸的规律性。观察呼吸节律的变化，可以及时发现异常的呼吸类型，如哮喘性呼吸、紧促式呼吸、潮式呼吸、点头式呼吸等。
（四）咳嗽、咳痰
观察患者咳嗽的性质及持续时间、音色；观察痰液的颜色、性状、痰量、气味、黏稠度，是否容易咳出，与体位、睡眠的关系；观察患者有无发热、胸痛、呼吸困难等伴随症状。

## Slide 12: 一、一般评估
（五）咳血
观察咳血的量、颜色、性状和持续时间。
（六）胸痛
观察胸痛的部位、疼痛程度、性质、持续时间，有无诱发或缓解因素。
（七）呼吸困难
观察患者呼吸频率、幅度、节律，有无鼻翼扇动、张口呼吸、端坐呼吸、发绀、辅助呼吸肌参与呼吸活动。
（八）皮肤黏膜
观察有无皮肤、口唇、甲床发绀等缺氧表现，有无皮下气肿等气胸表现。

## Slide 13: 二、脉搏血氧饱和度监测
脉搏血氧饱和度（pulse oxygen saturation, SpO2）监测是通过动脉脉搏波动分析来测定血液在一定氧分压下氧合血红蛋白占全部血红蛋白的百分比，是一种无创性连续监测动脉血氧饱和度（SaO2）的方法。

## Slide 14: 案例分析 1-B
患者入院时急查动脉血气分析显示：pH 7.52，PaCO231mmHg，PaO233mmHg,BE 3.2mmol/L，HCO3- 25.3mmol/L。患者入院诊断为：急性呼吸窘迫综合征，肺部感染，呼吸衰竭（Ⅰ型），强直性脊柱炎。
问题：发生了哪种酸碱平衡失调？应为患者实施何种方式的氧疗？

## Slide 15: 三、动脉血气分析
动脉血气分析的步骤
氧合情况
分析pH值
通气情况
代谢情况

## Slide 16: 四、氧气疗法 （治疗）
氧气治疗（oxygen therapy，简称氧疗）的目的是通过提高吸入气体中的氧浓度，提高动脉血氧分压和氧含量，达到预防或治疗低氧血症，满足机体代谢氧需要的目的。
氧疗的指征
  ①各种原因引起的急慢性呼吸衰竭，PaO2﹤60mmHg, SaO2﹤90%，
  ②慢性阻塞性肺疾病患者PaO2﹤50mmHg，
  ③有组织缺氧但无明显低氧血症的患者，如新排血量降低、贫血、休克、CO中毒等，
  ④麻醉手术后预防性给氧。

## Slide 17: 四、氧气疗法 （治疗）
氧疗的装置和方法
鼻塞导管、简单面罩、 储气囊面罩、文丘里面罩、高压氧治疗、呼吸机给氧

## Slide 18: 四、氧气疗法 （治疗）
氧疗的副作用
  1. 早产儿视网膜病变
  2. 氧中毒
  3. 吸收性肺不张
  4. 二氧化碳潴留

## Slide 19: 案例分析 1-C
为患者应用非重复呼吸面罩16L/min，患者RR 19次/分，SPO282%。
为迅速缓解患者缺氧症状，应为患者建立何种人工气道？
护士应如何配合？
如何为患者进行人工气道的护理？

## Slide 20: 五、人工气道的建立
人工气道是将导管经鼻/口腔插入鼻咽/口咽部、气管内，或气管切开所建立的气体通道。

## Slide 21: 五、人工气道的建立
（一）口咽通气管置入术
（二）鼻咽通气管置入术
（三）喉罩置入术
（四）气管插管术
（五）环甲膜穿刺术
（六）气管切开术

## Slide 22: 五、人工气道的建立
（一）口咽通气管置入术

## Slide 23: 五、人工气道的建立
（二）鼻咽通气管置入术

## Slide 24: 五、人工气道的建立
（三）喉罩置入术

## Slide 25: 五、人工气道的建立
（四）气管插管术

## Slide 26: 五、人工气道的建立
（五）环甲膜穿刺术

## Slide 27: 五、人工气道的建立
（六）气管切开术

## Slide 28: 六、人工气道的护理
（一）人工气道的固定
（二）气囊的管理
  最适宜的气囊压力为25cmH2O～30cmH2O，应每4h～6h监测一次气囊压力
（三）人工气道的湿化
（四）气管内吸痰
（五）人工气道并发症的观察及处理
  1.人工气道阻塞
  2.意外脱管
  3.呼吸道感染
  4. 经口气管插管术后口腔并发症
  5.经鼻气管插管术后鼻腔并发症

## Slide 29: 案例分析 1-D
为患者调节呼吸机模式：PCV，PC 16cmH2O，PEEP 14cmH2O，f 12次/分，FiO2 100%。应在机械通气应用期间进行哪些观察和护理？
患者SPO291%，血气分析：pH 7.24，PaCO264mmHg，PaO288mmHg,BE -1.4mmol/L，HCO3- 27.4mmol/L。
还可用何种方式进行呼吸支持？

## Slide 30: 七、有创机械通气
有创机械通气(invasive ventilation，IV)是指通过气管插管或气管切开，与患者连接进行通气的方式。
适应症包括：①心搏、呼吸停止，需行心肺复苏。②COPD、支气管哮喘、重症肌无力、格林巴利综合征、胸廓畸形、胸部外伤或胸部手术后所导致的严重通气不足。③脑部炎症、外伤、肿瘤、脑血管意外、药物中毒所致中枢性通气不足。④急性呼吸窘迫综合征、肺炎、间质性肺疾病、肺栓塞等导致的严重换气功能障碍。
对下述情况应用机械通气时应慎重，避免由于机械通气导致病情加重：①气胸及纵隔气肿未行引流者，②肺大疱和肺囊肿，③低血容量性休克未补充血容量者，④严重肺出血，⑤气管食管瘘。
机械通气无绝对禁忌证，在出现致命性通气和氧合障碍时，应在积极处理原发病（如尽快进行胸腔闭式引流，积极补充血容量）的同时，不失时机地应用机械通气。

## Slide 31: 七、有创机械通气
常用通气模式
1. 控制通气（controlled ventilation，CV）
指呼吸机完全替代患者的自主呼吸，其呼吸频率、潮气量/气道压力、吸呼比、吸气流速均按预设值进行。目前CV有容量控制和压力控制两种形式。
容量控制通气（volume controlled ventilation，VCV）：潮气量（VT）、呼吸频率（RR）、吸呼比（I/E）和吸气流速完全由呼吸机控制。特点是：①吸入潮气量恒定，②完全替代自主呼吸，有利于呼吸肌休息，但不利于呼吸肌锻炼，③有出现气压伤的危险，④漏气时可产生通气不足。
压力控制通气（pressure controlled ventilation，PCV）：压力控制水平、呼吸频率（RR）、吸呼比（I/E）完全由呼吸机控制。特点是：①吸气压力恒定，②能改善其体分布和通气血流比，有利于气体交换，③不易发生肺气压伤，④若气道压力增加或肺顺应性下降可发生通气量不足。

## Slide 32: 七、有创机械通气
常用通气模式
2. 辅助控制通气（assisted-control ventilation，ACV）
自主呼吸触发呼吸机送气后，呼吸机按VCV预设参数送气，患者无力触发或自主呼吸频率低于预置频率，呼吸机则以预置参数通气。与控制通气相比，唯一不同的是需要设置触发灵敏度，其实际RR大于或等于预置RR。ACV具有控制通气的优点，并提高了人际协调性，是目前临床上最常用的模式之一，有些呼吸机上的控制模式实际上就是辅助控制通气模式。

## Slide 33: 七、有创机械通气
常用通气模式
3. 同步间歇指令通气（synchronized intermittent mandatory ventilation，SIMV）
SIMV是控制通气（VCV / PCV）与自主呼吸结合的呼吸模式。指令呼吸是以预设频率给予CMV (VCV或PCV)，在两次指令通气之间的时间允许患者自主呼吸，指令呼吸与患者的自主呼吸同步。需要设置VT/压力控制水平、IMV的呼吸频率、I/E、触发灵敏度。此模式的特点是：①支持水平可调范围大（从完全的控制通气到完全自主呼吸），能保证一定的通气量，同时在一定程度上允许自主呼吸参与，防止呼吸肌萎缩。②发生过度通气的可能性比CMV小。③可用于呼吸机撤离。

## Slide 34: 七、有创机械通气
常用通气模式
4. 压力支持通气（pressure support ventilation，PSV）
PSV属于部分通气支持模式，是患者在自主呼吸的前提下，当患者触发吸气时，呼吸机以预设压力释放出气流，患者每次吸气都能接受一定水平的压力支持，以克服气道阻力，减少呼吸做功，增加吸气幅度和吸入潮气量。主要用于机械通气的撤机过渡。需要设置压力支持水平和触发灵敏度。此模式的特点是：①患者感觉舒服，有利于呼吸肌休息和锻炼。②自主呼吸能力较差或呼吸节律不稳定者，容易发生触发失败和通气不足。③压力支持水平设置不当，容易发生通气不足或过度。

## Slide 35: 七、有创机械通气
常用通气模式
5. 持续气道正压（continuous positive airway pressure，CPAP）
气道压在吸气相和呼气相都保持相同水平的正压即为CPAP。当患者吸气使气道压低于CPAP水平时，呼吸机通过持续气流或按需气流供气，是气道压维持CPAP水平。当呼气使气道压高于CPAP时，呼气阀打开释放气体，是气道压维持在CPAP水平。它与PEEP的区别是，前者是通过对持续气流的调节而获得的动态的、相对稳定的持续气道正压，而后者是通过在呼气末使用附加阻力装置获得一个静态的、随自主呼吸强弱波动的呼气末正压。

## Slide 36: 七、有创机械通气
常用通气模式
6. 双向间歇正压通气（biphhasic intermittent positive airway pressure，BIPAP）
BIPAP为一种双水平CPAP的通气模式，高水平CPAP和低水平CPAP按一定频率进行切换，两者所占时间比例可调。在高压相和低压相，吸气和呼气都可以存在，做到“自由呼吸”。如果无自主呼吸，相当于PCV+PEEP。这种模式突破了传统控制通气与自主呼吸不能并存的难题，能实现PCV到CPAP的过渡，具有较光的临床应用范围和较好的人机协调。

## Slide 37: 七、有创机械通气
参数设置
1. 潮气量（tidal volume，VT） 一般为6～15ml/kg，但随着气压伤被逐渐认识，临床医生已倾向选择较小的潮气量，目前广泛推荐的是6～8ml/kg。
2. 吸气压力 在使用压力控制模式时，一般成人先预设15～20 cmH2O，然后再根据潮气量进行调整。
3. 呼吸频率 根据分钟通气量、目标PaCO2水平进行设定，一般成人通常设定为12～20次/分。
4. 呼气末正压（PEEP）不同病种常规所需的PEEP水平差别很大，COPD可予3～6 cmH2O，ARDS可高达10～15 cmH2O，甚至更高，支气管哮喘给予较低水平甚至0 cmH2O的PEEP。
5. 吸/呼比（I/E） 一般为1/2。
6. 触发灵敏度（trigger） 设置原则为在避免假触发的情况下尽可能低。压力触发一般置于PEEP之下1～3 cmH2O，流速触发一般置于1～5L/min。

## Slide 38: 七、有创机械通气

## Slide 39: 七、有创机械通气

## Slide 40: 七、有创机械通气
并发症的观察及处理
（1）通气不足
（2）通气过度
（3）肺不张
（4）肺气压伤
（5）气道损伤
（6）低血压
（7）呼吸机相关性肺炎（ventilator associated pneumonia，VAP）：指机械通气48小时以后发生的院内获得性肺炎
（8）其他：痰栓、导管扭曲、胃肠胀气等

## Slide 41: 七、有创机械通气
心理护理
（1）关心患者，主动询问患者感受，向其说明机械通气的目的、实施方法、可能会出现的感受和需要配合的方法。
（2）及时向其提供充足的信息，在患者视线内放置钟表，向患者说明进监护室的原因，向其进行ICU的介绍，增强其对时间、地点人物的定向力。
（3）与患者建立有效的沟通方式，如手势、点头或摇头、面部表情、眼神等，采用写字板、卡片等进行交流。
（4）及时处理仪器设备的报警，减少室内噪声。
（5）及时处理患者的不适，
（6）鼓励患者，使其增强信心，争取早日脱机。

## Slide 42: 案例分析 1-E
患者神志清楚，能遵嘱活动，握拳有力。呼吸机条件降至PSV，PS 7cmH2O，PEEP 5 cmH2O，FiO2 30%，患者RR19次/分，VT 500ml，SpO2 100%。患者HR 72次/分，BP 135/77mmHg。患者血气分析：pH 7.41，PaCO2 44mmHg，PaO2118mmHg, BE 2.8mmol/L，HCO3- 26.9mmol/L。遵医嘱给予患者脱机拔管。
问题：应如何为该患者进行有创机械通气的撤离和撤离后的监护？

## Slide 43: 七、有创机械通气
有创机械通气的撤离
撤机常参考的指标有：
（1）应用机械通气的原因及诱因已基本去除，原发病好转。
（2）已停用镇静剂和神经肌肉阻滞药，神志恢复正常，自主呼吸能力增强，咳嗽有力，能自主排痰。
（3）感染控制，循环平稳，能自主摄食，营养状态和肌力良好。
（4）血气分析在一定时间内稳定，无缺氧及二氧化碳潴留，无酸碱失衡及电解质紊乱。
（5）在FIO2＜40%，PEEP＜5cmH2O的情况下，PaO2≥60mmHg，PaCO2＜50mmHg

## Slide 44: 七、有创机械通气
有创机械通气的撤离
撤机方法
（1）直接撤机 适用于短时间使用且自主呼吸已完全恢复者。
（2）辅助呼吸模式过渡 长时间机械通气的患者，撤机前可先使用特殊的辅助呼吸模式和降低通气参数逐步过渡，直至撤机，如根据患者不同情况选用CPAP、SIMV、PSV、MMV等模式过渡。
（3）间断试验性撤机 在间断脱机自主呼吸期间，使用射流给氧、T形管给氧等间接支持，患者出现疲劳表现时停止脱机。如此逐渐延长脱机时间，直至撤机。一般多选择在白天进行。

## Slide 45: 七、有创机械通气
有创机械通气的撤离
撤机后的监护
（1）严密监测患者的呼吸状态、心率、血压、SpO2等，观察患者脱机后能否维持较好的通气和氧合。
（2）可根据患者呼吸状况及血气分析结果，采用无创通气、面罩或鼻导管给氧、气道湿化、胸部物理治疗等辅助手段，协助撤机成功。
（3）若患者出现严重的撤机不耐受，则应再次行机械通气。
（4）撤机困难及呼吸肌依赖者，应针对不同原因，给予相应处理，并同时做好患者的心理护理。

## Slide 46: 八、无创机械通气
无创机械通气（noninvasive ventilation，NIV）是指患者通过鼻罩、口鼻面罩或全面罩等无创性方式将患者与呼吸机相连，进行正压辅助通气。

## Slide 47: 八、无创机械通气
（一）适应证
1. 呼吸窘迫表现：辅助呼吸肌参与呼吸、胸腹矛盾运动、呼吸频率≥25次/分、中至重度呼吸困难，COPD患者呼吸困难的感觉较平时严重。
2. 气体交换异常：pH≤7.35，且PCO2≥45mmHg，或PaO2/FiO2≤200。
（二）禁忌证
①气道保护能力明显下降：昏迷、呕吐，气道分泌物多且排出困难。②无法配合无创通气：无自主呼吸或自主呼吸微弱，紧张、不合作，精神疾病，神志不清。③无法应用面罩：面部创伤、烧伤或畸形。④严重肺外脏器功能不全：如消化道大出血、血流动力学难以维持。⑤肠梗阻、消化道手术后的患者需慎用无创通气并密切观察，以防造成胃肠胀气。

## Slide 48: 八、无创机械通气
（三）常用通气模式
常用模式有3种：持续气道正压模式（CPAP），自主（Spontaneous，S）模式，时间（Timed，T）模式。
CPAP是一个高于大气压的基线压力，应用于有自主呼吸的患者，吸气时无附加压力。CPAP工作原理简单，呼吸机仅需持续监测管路压力并通过改变流速为持该压力即可，漏气量只要在呼吸机能补偿的范围内，设置的压力均能维持。
在自主或时间模式（S/T）中，呼气末的基线压力称为呼气气道压（expiratory positive airway pressure, EPAP），吸气时在气道所增加的压力称为吸气气道压（inSpiratory positive airway pressure, IPAP）。该吸气压力，在自主模式中是由患者触发来启动、流量切换终止，而时间模式则是由时间触发、时间切换终止。

## Slide 49: 八、无创机械通气
（四）无创机械通气常见问题及处理
1. 心理顾虑
2. 面部皮肤压伤
3. 鼻充血、上呼吸道干燥、排痰不畅
4. 鼻窦及耳部疼痛
5. 眼部刺激
6. 胃肠胀气
7. 呼吸机工作与患者呼吸不同步

## Slide 50: 九、胸部物理治疗
胸部物理治疗（chest physiotherapy，CPT）是采用专业的呼吸治疗手段松动和清除肺内痰液，防治肺不张和肺部感染等并发症，改善呼吸功能的一类治疗方法。
治疗原理主要由两个基本环节构成。
  第一，松动痰液，降低黏稠度，促进其由外周向中央移动。
  第二，指导患者咳嗽或模拟咳嗽动作，加强咳嗽能力，将痰液咳出体外。

## Slide 51: 九、胸部物理治疗
胸部物理治疗（chest physiotherapy，CPT）是采用专业的呼吸治疗手段松动和清除肺内痰液，防治肺不张和肺部感染等并发症，改善呼吸功能的一类治疗方法。
治疗原理主要由两个基本环节构成：：
  第一，松动痰液，降低粘稠度，促进其由外周向中央移动。
  第二，指导患者咳嗽或模拟咳嗽动作，加强咳嗽能力，将痰液咳出体外。
主要方法包括：
  （一）胸部叩拍与振动
  （二）高频胸壁震荡
  （三）诱导咳嗽

## Slide 52: 第三节 急性肺栓塞患者的护理
一、护理评估
二、相关的护理概念
三、护理措施

## Slide 53: 肺栓塞
肺栓塞（pulmonary embolism，PE）是以各种栓子阻塞肺动脉系统为其发病原因的一组疾病或临床综合征的总称，包括肺血栓栓塞症(pulmonary thromboembolism，PTE)，脂肪栓塞综合征，羊水栓塞，空气栓塞等。
而PTE为来自静脉系统或右心的血栓阻塞肺动脉或其分支所致疾病，以肺循环和呼吸功能障碍为其主要临床和病理生理特征。PTE是肺栓塞的最常见类型，占肺栓塞中的绝大多数。

## Slide 54: 案例分析 2-A
患者，女，68岁，20天前出现言语不清、右侧肢体活动受限，诊断为急性脑梗死。5天前，B超示右侧深静脉多发血栓。4天前突发喘憋，血压下降。床旁B超示：右心室增大，肺动脉高压。心电图示：SⅠQⅢTⅢ征。肺动脉造影示：右肺动脉及双肺动脉多发分支动脉栓塞。现患者神志清楚，言语不清，给予患者双鼻导管吸氧3L/min，患者血气分析：pH 7.53，PaCO232mmHg，PaO290mmHg,HCO3- 29.4mmol/L。患者既往房颤病史，未规律治疗。入院诊断：急性脑梗死、急性肺栓塞、心房颤动。
问题：患者突发急性肺栓塞，护士应如何对其进行护理评估？

## Slide 55: 一、护理评估
（一）病因
（二）临床表现
（三）辅助检查
（四）治疗原则

## Slide 56: 一、护理评估
（一）病因
PTE常常是静脉系统的血栓堵塞肺动脉及其分支所引起的疾病，栓子通常来源于下肢的深静脉。
静脉血栓形成与血流瘀滞、血液高凝状态和静脉壁损伤有关。
血流瘀滞常见于长期卧床、外科术后、肥胖、充血性心力衰竭、妊娠、静脉曲张等。
高凝状态见于肿瘤患者、细胞增多症、溶血性贫血、脾切除后血小板增多等。如果静脉系统内有血栓形成，栓子脱落流经腔静脉到右心房、右心室，再排出到肺动脉或其分支，阻塞血流，形成肺栓塞。
栓子脱落的诱因与血流突然改变有关，如久病或术后卧床，突然活动或用力排便等。

## Slide 57: 一、护理评估
（二）临床表现
PTE的临床表现多种多样，主要取决于栓子的大小、堵塞的肺段数、发生的速度、以及患者基础的心肺功能储备情况。

## Slide 58: 一、护理评估
（三）辅助检查
1. 实验室检查 血浆D-二聚体（D-dimer）测定可作为PE的初步筛选指标。
2. 心电图 大多数PE患者可出现非特异性心电图异常，以窦性心动过速最常见。
3. 心脏超声 右心室扩张和（或）右心房扩大、室间隔左移和运动异常、近端肺动脉扩张、三尖瓣返流和下腔静脉扩张。
4. 下肢静脉超声检查 为诊断DVT最简便的方法，若阳性可诊断DVT，同时对PE有重要提示意义。
5. 影像学检查

## Slide 59: 一、护理评估
（四）治疗原则
1. 一般处理 进行严密监护，注意呼吸、心率、血压等生命体征以及心电图和动脉血气的变化。患者应卧床休息，并保持大便通畅，避免用力，以免促进深静脉血栓脱落。必要时可适当使用镇静、止痛、镇咳等对症治疗。
2. 呼吸循环支持 低氧血症者可使用氧疗、无创或有创机械通气，纠正患者低氧状态。对于出现右心功能不全、心排血量下降、但血压正常的病例，可给予具有一定肺血管扩张作用和正性肌力作用的多巴酚丁胺或多巴胺；若患者出现血压下降，可增大剂量或使用其他血管活性药物，如肾上腺素等。由于过大的液体负荷可能加重右心室扩张，进而影响心排血量，故应避免液体负荷治疗，一般限于500ml以内。

## Slide 60: 一、护理评估
（四）治疗原则
3. 溶栓治疗（thrombolytic therapy）
（1）适应证：溶栓治疗可迅速溶解部分或全部血栓，恢复肺组织灌注，降低PE患者的病死率和复发率，主要适用于大面积肺栓塞患者。溶栓的时间窗一般定为14天以内，但对有明确溶栓指征的病例宜尽早开始溶栓。
（2）禁忌证：①绝对禁忌证包括：活动性内出血、近期自发行颅内出血。对于致命性大面积PE，上述绝对禁忌证亦应视为相对禁忌证。②相对禁忌证包括：2周内的大手术、分娩、脏器活检或不能以压迫止血部位的血管穿刺，两个月内的缺血性脑卒中，10天内的胃肠道出血，15天内的严重创伤，1个月内的神经外科和眼科手术，难以控制的重度高血压，曾经行心肺复苏，血小板计数低于100×109/L，妊娠，感染性心内膜炎，严重肝肾功能不全，糖尿病出血性视网膜病变等。

## Slide 61: 一、护理评估
（四）治疗原则
4. 抗凝治疗（anticoagulant therapy） 抗凝治疗可有效抑制血栓的进一步形成，同时使栓子在内源性纤溶系统的作用下部分或全部溶解，是PTE和DVT的基本治疗方法。常用药物包括肝素和法华林，当临床疑诊PTE时,即可开始使用肝素进行抗凝治疗。
（1）肝素：包括普通肝素和低分子肝素。
（2）华法林：在肝素开始应用后的第1～3天加用法华林口服，初始剂量为3.0mg～5.0mg。由于华法林需要数天才能发挥全部作用，因此需在连续2天测定的国际标准化比率（INR）达到2.0～3.0时，或凝血酶原时间（PT）延长至正常值的1.5～2.5倍时，方可停用肝素，单独口服华法林治疗，并根据INR或PT调节华法林的剂量。口服华法林的疗程一般至少3～6个月。

## Slide 62: 一、护理评估
（四）治疗原则
5. 肺动脉血栓摘除术 手术风险大，死亡率高，仅使用于经积极内科治疗无效的紧急情况（如大面积PE）或有溶栓禁忌症者。
6. 肺动脉导管碎解和抽吸血栓 经导管碎解和抽吸肺动脉内巨大血栓，并局部注射小剂量溶栓制剂，适用于肺动脉主干或主要分支的大面积PE且有溶栓和抗凝治疗禁忌或积极的内科治疗无效，或缺乏手术条件者。
7. 放置腔静脉滤器 为预防再次发生栓塞，可根据DVT的部位放置下腔静脉或上腔静脉滤器，置入滤器后如无禁忌证，宜长期服用华法林抗凝，定期复查有无滤器上血栓形成。

## Slide 63: 案例分析 2-B
给予上述患者阿替普酶（重组组织型纤溶酶原激活剂）50mg共计2次静脉滴注进行溶栓。第一次溶栓后化验DIC全项提示各项指标均升高，血小板降低，凝血功能障碍，暂停溶栓药物应用，给予血浆血小板治疗。凝血功能改善后再次行溶栓治疗，之后持续泵入肝素48h，现每日口服华法林3mg、法安明5000u Q12h皮下注射，抗凝治疗。
问题：该患者溶栓后可能出现哪些并发症？应如何观察和护理？

## Slide 64: 二、护理问题
1. 气体交换受损 与肺血管阻塞所致通气/血流比例失调有关
2. 心排血量降低 与肺动脉高压、右心衰竭、左心前负荷降低有关
3. 疼痛 与内脏、肌肉缺血有关
4. 潜在并发症：出血
5. 潜在并发症：再栓塞
6. 潜在并发症：肝素诱导的血小板减少症
7. 焦虑、恐惧 与呼吸困难、胸痛等生命威胁和心理社会完整性改变有关
8. 知识缺乏：缺乏疾病相关知识

## Slide 65: 三、护理措施
1. 呼吸功能监测与支持：
①呼吸状态：当出现呼吸浅促，动脉血氧饱和度降低，心率加快等表现，提示呼吸功能受损、机体缺氧。
②意识状态：监测患者有无烦躁不安、嗜睡、意识模糊、定向力障碍等脑缺氧表现。
③休息：指导患者绝对卧床休息，保持情绪稳定，进行深慢呼吸，避免增加氧气消耗，加重呼吸困难。
④给氧：根据患者的缺氧严重程度选择适当形式的氧疗，对于轻中度呼吸困难的患者可采用鼻导管或面罩给氧，对于严重呼吸困难的患者可能需要机械通气。

## Slide 66: 三、护理措施
2. 循环功能监测与支持：
①严密监测患者的心率、心律、血压、中心静脉压的改变，可早期识别有无心排血量降低。
②监测患者有无颈静脉充盈、肝大、肝颈静脉回流征阳性、下肢水肿及静脉压升高等右心功能不全的表现。
③记录每小时尿量，尿量低于30ml/h常提示心排血量降低。
④评估患者的意识状态，心排血量降低可导致患者出现意识障碍。
⑤心脏和肺部听诊：肺部啰音和异常心音可能提示心力衰竭。
⑥维持液体平衡：遵医嘱严格控制静脉输入液体的量和速度，并防止脱水。
⑦遵医嘱应用血管活性药物。
⑧遵医嘱使用镇痛药、镇静药、和肌肉松弛药，降低心脏负荷。

## Slide 67: 三、护理措施
3. 出血情况的监测与预防：
①最常见的出血部位为血管穿刺处，最严重的出血是颅内出血，最隐匿的出血为腹膜后出血。
②定时监测凝血功能：
③遵医嘱及时、正确给予溶栓及抗凝制剂，确保抗凝药物准确输入体内，可采用微量注射泵。
④抗凝过度对抗性药物治疗
⑤避免有创性操作，尤其在溶栓治疗期间，可采用留置静脉导管的方法来避免反复穿刺，为避免取血时静脉导管内肝素对监测结果的影响，可用生理盐水冲管。
⑥静脉穿刺部位压迫止血需加大力量并延长压迫时间，防止出血。

## Slide 68: 三、护理措施
4. 再栓塞情况的监测与预防：
①观察有无下肢DVT形成的征象：由于下肢DVT形成以单侧下肢肿胀最为常见，因此需测量和比较双侧下肢周径，并观察有无局部皮肤颜色的改变，如发绀。下肢周径的测量方法：大、小腿周径的测量点分别为髌骨上缘以上cm处和髌骨下缘以下10cm处，双侧下肢周径差大于1cm有临床意义。检查是否存在Homan征阳性（轻轻按压膝关节并取屈膝、踝关节急速背曲时出现腘窝部、腓肠肌疼痛）。
②急性期：患者绝对卧床期间避免下肢过度屈曲，保持大便通畅，避免用力，以防下肢血管内压力突然升高，使血栓再次脱落形成新的危及生命的栓塞。
③恢复期：需预防下肢血栓形成，如患者仍需卧床，下肢需进行适当的活动或被动关节活动，穿抗栓袜或气压袜，避免于腿下放置垫子和枕头，防止加重下肢循环障碍。

## Slide 69: 三、护理措施
5. 肝素诱导的血小板减少症的监测与护理：
①在治疗的第1周应每1～2天、第2周起每3～4天监测血小板计数，若出现血小板迅速或持续降低达30%以上，或血小板计数小于100*10/L，及时通知医生。
②对于使用肝素的情况下出现新的血栓形成的患者，及时通知医生。
③当发生或高度可疑发生肝素诱导的血小板减少症时，无论是否合并血栓形成，均应停用肝素，改用其他非肝素抗凝剂，如重组水蛭素、阿加曲班等，直到血小板计数升至正常，再给予华法林治疗。避免单独使用华法林进行抗凝治疗，避免加重促凝状态导致肢体坏疽。
④避免输注血小板治疗。

## Slide 70: 三、护理措施
6. 心理护理：
①当患者突然出现严重的呼吸困难和胸痛时，医务人员需保持冷静，避免引起紧张慌乱的气氛而加重患者的恐惧心理。
②护士应尽量陪伴患者，告诉患者目前的病情变化，采用非言语性沟通技巧，如抚摸、握住患者的手增加患者的安全感，减轻其焦虑与恐惧。
③在不影响抢救的情况下，可允许家属陪伴患者。
④鼓励患者充分表达自己的情感：应用适当的沟通技巧促使患者表达自己的担忧和疑虑。

## Slide 71: 三、护理措施
7. 健康教育
①肺栓塞的诱因、病因、病理生理；
②预防深静脉血栓的措施；
③深静脉血栓的症状和体征；
④按时服药的重要性；
⑤抗凝治疗中出现出血并发症的症状和体征；
⑥防止出血的措施等。

## Slide 72
www.pumpress.com.cn