## Slide 1: 第四章 康复治疗技术
第五节 康复工程

## Slide 2: 目 录
矫形器
假肢
助行器
轮椅
1
2
3
4

## Slide 3: 学习目标
<number>
识记：
1．描述手杖、腋杖的适用范围。
2．描述偏瘫、脊髓损伤患者轮椅选择类型。
理解：
列举矫形器的基本功能。
运用：
利用各种辅助器具对病、伤、残者进行康复干预。

## Slide 4: 一、矫形器—概念
<number>
矫形器（Orthosis）又称支具，是用于人体四肢、躯干等部位，通过力的作用以预防、矫正畸形，治疗骨骼、关节、肌肉和神经疾患，并补偿其功能的器械。

## Slide 5: 一、矫形器—基本功能
1．稳定功能
矫形器可以将躯干或四肢固定于在一定的体位，从而起到稳定关节、保持肢体处于正确位置、保护易损或受伤部位、利于损伤修复等作用。
2．补偿功能
通过矫形器辅助增强部分运动能力，或代偿丧失的运动功能。如矫形鞋底加用弹簧弹片，可以在承重或运动加压时储存能量，当放松后弹簧弹片将力释放产生助动力。

## Slide 6: 一、矫形器—基本功能
3．矫正功能
通过给身体一定部位施加压力来矫正畸形或防止畸形的加重，是矫形器的主要功能之一。
4．免负荷功能
通过将部分肢体悬空，转移承重部位，减轻肢体所受负荷，利于关节或肢体的修复。

## Slide 7: 一、矫形器—分类
1．上肢矫形器
主要用于补偿失去的肌力，扶持麻痹的肢体，保持或固定肢体与功能位，提供牵引力以防止挛缩，预防或矫正畸形。上肢矫形器基本上可分为两类，即固定性（静止性）矫形器和功能性（能动性）矫形器。固定性矫形器没有可以活动的组成部分，主要用于固定肢体与功能位，限制异常活动。功能性矫形器的特点是允许肢体有一定程度的活动，或通过支具的活动来达到治疗目的。

## Slide 8: 一、矫形器—分类
2．下肢矫形器
主要用于固定病变关节，预防或矫正畸形，代偿失去的肌肉功能，改善步态，减免肢体承重，促进骨折愈合和早期功能恢复。下肢矫形器按其功能可分为限制性下肢矫形器、免荷性下肢矫形器和矫正性下肢矫形器三类。

## Slide 9: 一、矫形器—分类
3．脊柱矫形器
主要用于限制脊柱运动，稳定病变关节，减轻疼痛，减少椎体承重，促进病变愈合，保护麻痹的肌肉，预防和矫正畸形。按照其功能，脊柱矫形器可分为固定性脊柱矫形器和矫正性脊柱矫形器两大类

## Slide 10: 一、矫形器—临床应用
1．处方制订前评估：处方制订前对患者进行全面评定，在医师主导下以康复治疗组的形式进行，包括肢体形态评定，损伤的评定，运动功能评定，日常生活能力评定等。
2．矫形器处方：根据患者的病损情况及总体康复治疗方案制订矫形器处方，对矫形器提出具体制造、装配要求。处方里应明确矫形器使用的目的及被覆盖的肢体部位；矫形器的结构；施力的位置和方式以及矫形器的主要材料等。

## Slide 11: 一、矫形器—临床应用
3．矫形器装配前的治疗：由治疗师对患者的肌力、关节活动度、协调能力进行康复训练，为有效使用矫形器创造条件。
4．矫形器制作：根据矫形器的设计方案确定材料、零部件，按照工序进行制作和装配，这是矫形器能否达到治疗作用的关键步骤，技术要求高，必须经过严格的培训才能胜任此项工作，制作的矫形器不但符合治疗要求，而且舒适、透气，穿脱方便

## Slide 12: 一、矫形器—临床应用
5．初检：对患者试穿矫形器的情况进行检查，包括矫形器穿着是否舒适、轻便等。
6．矫形器使用训练：教会患者矫形器的正确使用方法及使用矫形器进行功能训练、出现问题的处理方法，以便患者更好地在日常生活中使用。

## Slide 13: 一、矫形器—临床应用
7．终检：在正式交付患者使用之前，对矫形器的质量及治疗效果等情况进行综合性评价，各项指标均已达标后，方可交付使用。
8．随访：定期检验矫形器使用的效果，发现问题及时解决，必要时给予修改和更新。

## Slide 14: 二、假肢—概念
假肢又称为义肢，是用于替代整体或部分缺失或缺陷肢体的体外使用装置。其作用为弥补肢体缺陷，代偿已失肢体功能。

## Slide 15: 二、假肢—分类
1．按截肢部位分
上肢假肢、下肢假肢。
2．按结构分
壳式假肢、骨骼式假肢。
3．按安装时机分
临时假肢、长期假肢。
4．按用途分
装饰性假肢、功能性假肢、作业性假肢、运动专用假肢。

## Slide 16: 二、假肢—上肢假肢
1．功能手
有手的外表和基本功能，动力源自自身关节运动，分随意开手式、随意闭手式两类。目前国内多使用随意开手式功能手。
2．装饰手
为弥补肢体外观缺陷设计制作的，只起到装饰及平衡身体作用。

## Slide 17: 二、假肢—上肢假肢
3．工具手
为了从事专业性劳动或日常生活而设计、制造的。由残肢接受控制、悬吊装置、工具连接器和专用工具构成，没有手的外形，但较实用。
4．外部动力假手
分电动手、气功手两类。电动手以可重复充电的镍镉蓄电池为能源，微型直流电机为动力驱动假手的开闭。按其控制方法可分为开关控制和肌电控制，后者即肌电假手或称生物电假手。

## Slide 18: 二、假肢—下肢假肢
1．部分足假肢
凡残肢末端承重功能良好者以皮革、橡胶、塑料海绵配制套状假肢即可，凡末端承重功能不良者则制成髌韧带能承重的塑料踝足矫形器式的套状假脚，以改善承重功能。
2．赛姆假肢
赛姆截肢术后残肢末端有良好的承重功能，锤状残肢也利于悬吊，因此外观、功能良好。

## Slide 19
赛姆假肢

## Slide 20: 二、假肢—下肢假肢
3．小腿假肢
包括髌韧带承重式（PTB）、包膝式（PTS）、髁部插楔式（KBM）小腿假肢。PTS小腿假肢依靠髌上环带悬吊，较适合中长残肢者使用。后二种较适合短残肢者使用。
4．大腿假肢
其特点是采用全面接触吸着式接受腔。

## Slide 21: 二、假肢—下肢假肢
5．膝离断假肢
结构近似大腿假肢，特点是残肢末端承重，依靠骨髁大部位悬吊，功能要比一般的大腿假肢好。
6．髋离断假肢
适用于半骨盆切除、髋关节离断和大腿残肢过短者（会阴下5厘米以内）。多用加拿大式髋离断假肢。除半盆切除者由于承重功能较差外，一般髋离断假肢仍为截肢者提供较好的步行、骑车功能。

## Slide 22: 三、助行器—概念
助行器（walking aids）是一种能够辅助人体支撑体重、保持平衡和行走的辅助器具，也可称为步行器、步行架或步行辅助器。

## Slide 23: 三、助行器—手杖
多为单手扶持辅助步行的工具。
主要用于增加步行时的支撑面，以减缓下肢或是身体骨骼结构所必须承担的负荷。
一般以健侧手使用手杖时可以减少患侧下肢所承受的重量达20%~25%。可分担患者脚部的载重，减少因下肢肌肉无力所产生的跛行现象。

## Slide 24: 三、助行器—拐杖
拐杖主要靠前臂或肘关节扶持辅助行走的工具。包括腋杖、肘杖、前臂支撑拐杖。
腋杖是人们较熟悉，最常用的助行器。多为木质或合金制，具有较好保持身体平衡和减轻下肢承重的作用。适用于单侧下肢无力而不能部分或完全负重的情况，如下肢骨折；双下肢功能不全、不能用左、右腿交替迈步者，如截瘫患者。

## Slide 25: 三、助行器—拐杖
腋杖长度的确定方法：
最简单的方法即身长减去41cm为腋杖全长，站立时大转子的高度即为把手的位置；
仰卧位时，患者上肢放松置于身体两侧，将腋杖轻轻贴近腋窝，在小趾外侧15cm与足底平齐处为腋杖适宜长度，肘关节屈曲约30°，腕关节背伸时的掌侧面为把手位置。

## Slide 27: 三、助行器—拐杖
肘杖又称洛氏拐杖，可单用也可双用，适用于握力较差，前臂力量较弱但不必使用腋杖者。
前臂支撑拐杖又称类风湿拐，是将前臂固定在水平前臂托上，用于手关节功能障碍不能负重者，由前臂负重，如类风湿关节炎患者。

## Slide 28: 三、助行器—助行架
助行架（Walking Frame）也称步行器（Walker），是另外一种常见的助行器。
一般用铝合金材料制成，是一种三边形（前面和左右两侧）的金属框架，自身很轻，主要包括标准型、两轮型、三轮型、四轮型、交互型、助行台式行走架。
助行架的作用是借助上肢的力量保持立位身体平衡、支撑体重、训练行走、增强肌力。其支撑面积较大、稳定性好、安全。

## Slide 29: 三、助行器—助行架
1．标准型：
又称讲坛架（pulpit frame）或Zimmer架，无脚轮，手柄和支脚提供支撑的步行辅助用具。常用来减轻一侧下肢的负荷，如下肢损伤或骨折不允许负重时，可利用助行架进行免负荷步行训练。
2．交互型：
体积较小，无轮脚，可调高度。使用时先向前移动一侧，然后再移动余下的一侧向前，如此来回交替移动前进。适用于立位平衡差，下肢肌力差的患者或老年人，其优点是灵活方便。

## Slide 30: 三、助行器—助行架
3．前方两轮型：
适用于下肢功能障碍，且不能抬起助行架步行的患者，此时前轮着地，提起步行器后脚向前推即可行走。
4．助行台：
与以上三种不同，有四个轮，移动容易；不用手握操纵，而是将前臂平放于垫圈上前进。此适用于步行不稳的老年人，但使用时要注意保持身体与地面垂直，以防摔倒。

## Slide 32: 四、轮椅
轮椅（wheelchair,W/C）是康复的重要工具之一，它不仅是肢体伤残者的代步工具，更重要的是借助于轮椅进行身体锻炼和参与社会活动。

## Slide 33: 四、轮椅—分类
1．按驱动方式分
手动轮椅、电动轮椅。
2．按构造分
折叠式轮椅、固定式轮椅。
3．按使用的对象分
成人轮椅、儿童轮椅、幼儿轮椅。
4．按用途分
普通轮椅、偏瘫用轮椅、截瘫用轮椅、竞技轮椅等。

## Slide 34: 四、轮椅—参数测量
1．座席宽度
测量坐位时两臀间或两股之间的距离，再加5cm即坐下以后两边各有2.5cm的空隙。座席过窄，上下轮椅比较困难臀部及大腿组织受到压迫；座席过宽则不易坐稳，操纵轮椅不方便，双肢易疲劳，进出大门也有困难。

## Slide 35: 四、轮椅—参数测量
2．座席深度
测量坐位时臀部向后最突出处至小腿腓肠肌间的水平距离减5cm。若座位过短，体重将主要落在坐骨上，易造成局部易受压过多；若座席过长会压迫腘窝部影响局部的血液循环，并易刺激该部皮肤。对大腿较短或有髋、膝屈曲挛缩的患者，则使用短座位较好。

## Slide 36: 四、轮椅—参数测量
3．座席高度
坐位下膝关节屈曲90°，足底着地，测量腘窝至地面的高度。坐席太高，轮椅不能入桌旁；座席太低，则坐骨承受重量过大。
4．脚托高度
与座席高度有关。为了安全，脚托与地面应至少保持5cm的距离。

## Slide 37: 四、轮椅—参数测量
5．靠背高度
靠背越高，越稳定，靠背越低，上身及上肢的活动度就越大。
低靠背：测量坐面至腋窝的距离（一臂或两臂向前平伸），将此结果减10cm。
高靠背：测量坐面至肩部或后枕部的实际距离。

## Slide 38: 四、轮椅—参数测量
6．扶手高度
坐位时，上臂垂直，前臂平放于扶手上，测量椅面至前臂下缘的高度，加2.5cm。 适当的扶手高度有助于保持正确的身体姿势和平衡，并可使上肢放置在舒适的位置上。
7．轮椅全高
手推把上缘至地面的高度，一般为93cm。

## Slide 40: 四、轮椅—轮椅选择
1．偏瘫患者
一般可选择单侧驱动的轮椅。平衡功能较好者可选用低坐席的标准轮椅，安装可拆卸式的腿托或脚托，以便健侧足充分着地，由健侧足控制行进的方向。可增配轮椅桌，有利于患者进食及手功能训练。

## Slide 41: 四、轮椅—轮椅选择
2．截瘫
选择轮椅要注重质轻、驱动和活动性能好的轮椅。轮椅单侧或双侧扶手选择可拆卸式，以便于移乘；或选择轮椅靠背能够向后倾倒或折叠，以便降低靠背高度，增加转身的活动范围。可装配脚踝绑带和脚跟环以解决下肢痉挛带来的不稳定问题。

## Slide 42: 四、轮椅—轮椅选择
3．四肢瘫
C4以上的患者需要颌控或气控轮椅。C5以下患者选择手控轮椅。选择高靠背或加装头托、可倾斜式的轮椅。手圈具有较大的摩擦力，如手圈带有突出物等。骶尾部减压困难，需要配有透气性较好的防压疮垫。

## Slide 43: 四、轮椅—轮椅选择
4．下肢伤残
需要根据患者的病情安装腿架，选择屈膝角度，特别是膝关节交叉韧带修复术后的患者，屈膝角度的调适显得尤为重要。截肢患者乘坐轮椅时的重心会相对靠后，因此在选择轮椅时，要考虑轮椅的稳定性，如加装倾翻轮、后轮后置，以及将座高降低等，对于膝下截肢者，使用带有上抬腿靠的轮椅，以预防膝关节挛缩。

## Slide 44: 四、轮椅—轮椅选择
5．年老体弱行动不便者
年老体弱者一般只需使用普通标准轮椅用来代步转移及增加活动范围、锻炼其体能。在靠背后面配置一个购物袋或拐杖存储器便于日常生活需要。
6．脑瘫患儿
根据患儿的年龄、体形选择合适的儿童轮椅。脑瘫患儿轮椅除了转移的功能外，还需考虑维持患儿在轮椅中的正常姿势，需减轻或不加重其痉挛模式。

## Slide 46: 自测题
1．矫形器的基本功能是什么？
2．偏瘫患者的轮椅选择要求是什么？