## Slide 1: 第四章 康复治疗技术
第六节 日常生活环境与改造

## Slide 2: 目 录
概述
居家环境无障碍要求
1
2
3
4

## Slide 3: 学习目标
<number>
识记：
1．回忆环境改造的概念。
2．描述居家环境无障碍改造原则。
理解：
列举居家环境无障碍要求。
运用：应用所学知识对居家环境进行无障碍改造。

## Slide 4: 一、概述—定义
<number>
环境改造（environmental adaptation）就是通过对环境的适当调整，使环境能够适应残疾人的生活、学习或工作的需要。其目的是根据无障碍设计(barrier free design)原则，建立无障碍设施（barrier free accessibilities），消除环境对残疾人造成的各种障碍，为残疾人参与社会活动创造有利条件。一般分为公共环境无障碍与居家环境无障碍。

## Slide 5: 一、概述—原则
公共环境无障碍改造主要根据我国2012年3月颁布的《无障碍设计规范（GB50763-2012）》。
居家环境无障碍主要根据个案功能障碍特点经专业评估后进行改造和适配辅助器具，同时，应考虑患者的个性化需求。其基本原则为：个人需求原则；康复目标原则；障碍类型原则；适用适配原则；综合考虑原则。

## Slide 6
1、出入口
（1）门口
为方便轮椅使用患者出入，门口应设在通行方便和安全地段，如靠近候梯口或楼梯口。出入口地面应平坦，门口宽度不应小于0.8m。
（2）斜坡
若室内外地面有高差时应采用坡道连接。斜坡的坡高（长/高）比例不应小于12/1；坡道两侧应设有扶手，高度为0.9m，起点终点应水平延伸0.3m以上。
二、居家环境无障碍要求

## Slide 7
2、楼梯、电梯
（1）楼梯
楼梯不宜采用弧形，每阶高度不应大于0.15m，深度为0.3m，两侧均应有0.65～0.85m高的扶手，梯面要防滑处理，楼梯至少应有1.2m的宽度。
二、居家环境无障碍要求

## Slide 9
2、楼梯、电梯
（2）电梯
电梯门开启的净宽度不小于0.8m，轿厢深度不小于1.4m，宽不小于1.1m；轿厢正面应设置镜子，以便患者进入电梯或向后退出时了解背后情况。
二、居家环境无障碍要求

## Slide 11
3、走廊
供轮椅出入的通道应有1.2m的宽度。通过一台轮椅和一个行人的走廊需宽1.4m，轮椅旋转90°所需空间至少（1.35×1.35）㎡；以车轮为中心旋转180°时需要（1.7×1.7）㎡的空间。单拐步行时通道所需宽度为0.7～0.9m，双拐步行时所需宽度为0.9～1.2m。
二、居家环境无障碍要求

## Slide 12
4、卫生间
卫生间门应向外开，间内轮椅回转面积不小于（1.2×0.8）㎡，大便池一般采用坐式马桶，与轮椅坐席同高约0.40～0.45m，两侧安装扶手，两侧扶手间距离0.8m左右，扶手也可采用移动式，移开一侧以便轮椅靠近。
二、居家环境无障碍要求

## Slide 13
5、洗漱池
池底最低处不应低于0.69m，以保证乘轮椅者大腿部能进入池底，便于接近水池洗手和脸。龙头采用长手柄式，便于操作，洗漱池深约0.1m，排水口应位于患者可触及操作处，镜子中心应在离地1. 05～1.15m处，以便乘轮椅者使用。
二、居家环境无障碍要求

## Slide 14
6、浴室
浴盆盆沿离距离地面的高度应于轮椅坐席同高约0.40～0.45m，以便患者转移，地面和盆底应防滑处理，盆周应安装扶手。
二、居家环境无障碍要求

## Slide 15
7、厨房
使用升降厨台和橱柜，普通居家整体橱柜下方安置烤箱和储藏柜抽屉，为便于轮椅使用者靠近操作台面，其台面高度一般不大于0.79m,从地面到膝部间距为0.70～0.76m，台面深度至少为0.6m。橱柜的柜门设置靠近地面，尽量使用滑动门和卷帘式柜门。
二、居家环境无障碍要求

## Slide 16
8、卧室
卧室内桌前、柜前以及床前应有（1.6×1.6）㎡米的活动空间，以便轮椅作360°旋转；如床头一侧放床头柜，此侧离床应至少有0.8m距离，以使轮椅进入。衣柜内挂衣架的横木不应高于1.22m，衣柜深度不应大于0.6m。
二、居家环境无障碍要求

## Slide 17
9、室内安排
室内地面平整，不应打蜡和放置地毯；尽量使用向外延伸的横向把手利于开关。
室内照明开关应采用带灯的宽体开关，距离地面高度为1.0～1.2m；插座高度不应低于0.5m。
二、居家环境无障碍要求

## Slide 18
9、室内安排
电源开关应选用防漏式按键，须带保护盒，必要时应在室内安装紧急呼叫装置，使居住者紧急情况下能够及时得到救助。
室内外的照明要好，室内温度应能够调节，对于体温调节有障碍者，如脊髓损伤患者，尤其是颈部损伤患者，应十分注意。
二、居家环境无障碍要求