## Slide 1: 第二节 六、康复工程在康复护理中的应用
张红石

## Slide 2: 概述
定义（rehabilitation engineering）
运用工程和技术的手段替代或补偿减退和丧失的功能，矫正畸形，预防功能进一步退化的工程学称为康复工程。

## Slide 3: 概述
内容：国际标准化组织（ISO）
(1)治疗和训练辅助器具
(2)矫形器和假肢
(3)生活自理和防护辅助设备
(4)个人移动辅助器具
(5)家庭管理辅助器具
(6)家庭及其他场所使用的家具及配件
(7)通信、信号及信号辅助器具
(8)产品及物品管理辅助器具
(9)环境改善辅助器具和设备、工具及机器
(10)休闲娱乐辅助器具

## Slide 4: 矫形器（orthosis）
1.定义：
是用于人体四肢、躯干等部位，预防或矫正四肢、躯干的畸形，增强其正常支撑能力及治疗骨关节和神经肌肉疾病，并以补偿其功能为目的的体外器具的总称。
主要通过固定局部、限制异常活动范围达到其目的。

## Slide 5: 矫形器
2.基本功能：
稳定和支持
固定和矫正
保护与免负荷
代偿与助动

## Slide 6: 矫形器
3.命名：国际标准组织（ISO）
足矫形器 Foot Orthosis —— FO
踝足矫形器 Ankle Foot Orthosis —— AFO
膝踝足矫形器 Knee Ankle Foot Orthosis——KAFO
手矫形器 Hand Orthosis —— HO
腕手矫形器 Wrist Hand Orthosis —— WHO

## Slide 7: 矫形器
4.分类
☻上肢矫形器（upper extremity orthosis）
☻下肢矫形器（low extremity orthosis）
☻脊柱矫形器（spinal orthosis）

## Slide 8: 矫形器
4.分类
☻上肢矫形器（upper extremity orthosis）
目的是保持不稳定的肢体位于功能位，提供牵引力以防止挛缩，预防或矫正肢体畸形，以及补偿失去的肌力。
固定性（静止性）
功能性（可动性）

## Slide 9
固定性上肢矫形器
功能性上肢矫形器

## Slide 10
手矫形器
肩外展矫形器

## Slide 11: 矫形器
4.分类
☻下肢矫形器（low extremity orthosis）
目的：负重和行走。
作用：支撑体重，辅助或替代肢体功能，限制下肢关节不必要的活动，保持下肢的稳定性，改善站立和步行时的姿态，预防和矫正畸形。

## Slide 13: 矫形器
4.分类
☻脊柱矫形器（spinal orthosis）
作用：支持躯干，保持姿势。辅助稳定局部，减轻疼痛，预防和矫正脊柱畸形。
分类：颈椎矫形器（围领、颈椎牵引带）、固定式脊柱矫形器、矫正式脊柱矫形器。

## Slide 14
脊柱矫形器

## Slide 15: 矫形器
5．矫形器使用的护理
（1）矫形器的穿戴要正确。
（2）定时清理，保持清洁。
（3）要定期检查矫形器是否适合病人佩带。
（4）佩带矫形器的肢体要进行康复训练，以保持或增强其残余功能。
Notes: <number>
随着病程的延长，病人的肢体功能也在变化，所以要请专业人员定期对矫形器进行检查、调整；

## Slide 16: 矫形器
5．矫形器使用的护理
（5）矫形器不能直接接触皮肤伤口。
（6）对下肢水肿的患者应注意矫形器不要紧贴皮肤。
（7）要定期检查矫形器佩戴处皮肤是否明显受压，给予及时调整。

## Slide 17: 助行器
1．定义
辅助人体支撑体重、保持平衡和行走的工具称为助行器（walking aids）。
2．适用人群
行走不稳、下肢短缩或一侧下肢不能支撑或步态不平衡的患者。
3．分类：杖、步行器。

## Slide 18: 助行器
3．分类：杖
手杖（stick）
前腋杖（forearm crutch）
腋杖（axillary crutch）
平台杖（platform crutch）

## Slide 19: 助行器
3．分类：杖
手杖（stick）：为一只手扶持以助行走的工具。
包括单足手杖、多足手杖。

## Slide 20: 助行器
3．分类：杖
前臂杖（forearm crutch）：亦称为洛氏拐（Lofstrand crutch）。把手的位置和支柱的长度可以调节，夹住前臂的臂套为折页式，有前开口和侧开口两种。

## Slide 21: 助行器
3．分类：杖
腋杖（axillary crutch）: 可靠、稳定，用于截瘫或外伤较严重的患者。

## Slide 22: 助行器
3．分类：杖
平台杖（platform crutch）：又称类风湿杖。有固定带，用于手关节损害严重的类风湿患者，或手部有严重外伤、病变而不宜负重者。

## Slide 24: 助行器
3．分类：步行器
作用：☻辅助下肢功能障碍者
☻保持平衡，支持体重
☻增强上肢伸肌肌力
分类：★助行架
★截瘫行走器
★交替式行走器
Notes: <number>

## Slide 25: 助行器
3．分类：步行器
助行架（walking frame）：是一种三边形的金属框架，可将患者保护其中。
有些带轮，可支撑体重，便于站立行走。
主要包括：固定型、交互型、前方有轮型、老年人用步行车。

## Slide 26: 助行器
3．分类：步行器
截瘫行走器（walkabout）：适用于T10或T10以下完全性截瘫或部分高位不完全性截瘫的患者。

## Slide 27: 助行器
3．分类：步行器
交替式行走器：是最早用于无行走能力的高位瘫痪患者的步行矫形器。
适用于各种原因所致的T4以下完全性或更高节段不完全性脊髓损伤患者，使其实现独立行走。

## Slide 28: 助行器
4．使用助行器的护理
助行器的高度与病人身材相符。
使用腋杖时应以上肢的臂力与腋窝同时支撑身体，以免腋窝长期受压而损伤腋神经。
单拐尽量置于健侧以促进患侧负重，注意安全。

## Slide 29: 假肢
1.定义
为截肢者恢复原有肢体的形态或功能，弥补肢体缺损，代偿已失去肢体的部分功能而装配的人工肢体。

## Slide 30: 假肢
2．假肢的分类
按结构分
按用途分
按安装时间分
按解剖部位分
Notes: <number>
（1）按结构分为：壳式假肢(亦称外骨骼假肢)和骨骸式假肢(亦称内骨骼假肢)。
（2）按用途分为：装饰性假肢、功能性假肢、作业性假肢和运动性假肢。
（3）按安装时间分为：临时性假肢和正式性假肢。
（4）按解剖部位分为：上肢假肢（补缺假指、前臂假肢、上臂假肢、肩关节离断假肢）和下肢假肢（踝部假肢、小腿假肢、大腿假肢、膝部假肢）。

## Slide 31: 假肢
2．假肢的分类及特点
（1）按结构分为：①壳式假肢；②骨骼式假肢。

## Slide 32: 假肢
2．假肢的分类及特点
（2）按用途分为：①装饰性假肢；②功能性假肢；③作业性假肢；④运动性假肢。

## Slide 34: 假肢
2．假肢的分类及特点
（3）按安装时间分为：①临时性假肢； ②正式性假肢。
（4）按解剖部位分为：①上肢假肢 ； ②下肢假肢．

## Slide 35: 假肢
3．假肢的选取原则
（1）根据残肢康复评定（包括皮肤情况、残肢畸形及程度、残肢长度测量、残端形状、关节活动度、肌力检查等）来选取能代偿或恢复原有肢体的功能和形态的假肢。
（2）以患者接受为原则：心理接受和经济接受。
（3）符合康复工程对残肢的要求，如残肢遗有功能、大小、活动度等。

## Slide 36: 假肢
4．假肢使用的护理
（1）假肢的穿戴要正确。
如壳式假肢穿戴时：残肢涂上滑石粉→平整地套上残肢袜，有衬套的假肢先穿上内衬套→再将残肢穿进假肢接受腔内。

## Slide 37: 假肢
4．假肢使用的护理
（2）起坐和站立的动作要正确。
起坐和起立动作时假肢在前、健肢在后，双手压大腿下部，以健侧支撑体重，站起、坐下，假肢靠近椅子或凳子，身体外旋45度。以健侧支撑，屈膝时假肢侧的手扶椅子或凳子坐下。

## Slide 38: 假肢
临时性假肢安装及康复训练
①穿戴临时假肢训练
②平衡训练
③迈步训练
④侧方移位训练
⑤上下阶梯及坡道训练
永久性假肢的安装及训练
①假肢穿戴训练
②起坐和站立训练
③平衡杠内训练
④实用训练
4．假肢使用的护理
（3）定期进行康复训练。

## Slide 39: 假肢
4．假肢使用的护理
（4）定期进行假肢残肢维护。
定期清理，保持假肢清洁。
假肢膝轴、踝轴、螺丝、皮带扣、铆钉要定期检查，及时拧紧。
金属关节不灵活、有响声时，要及时擦洗加油或更换新轴。
残肢某处受压疼痛时，可挖空该处的衬垫或用毛毡填在该部位的周围以减轻疼痛。

## Slide 40: 轮椅
1．定义
是用于由于肌肉、神经、关节等原因导致下肢功能减弱、丧失，或由于病情、年龄等原因不能行走者的康复代步、身体锻炼和参加社会活动的工具。
主要适用于脊髓损伤、下肢伤残、颅脑损伤、脑卒中偏瘫、骨关节疾病、年老体弱者。

## Slide 41: 轮椅
2．轮椅的分类
普通轮椅和特殊轮椅
特殊轮椅：站立式轮椅
躺式轮椅
单侧驱动式轮椅
电动式轮椅
竞技式轮椅

## Slide 42: 轮椅
2．轮椅的分类
普通轮椅：
最常见的轮椅，主要由轮椅架、轮、刹车装置、座靠和脚踏板五部分组成。
适用于脊髓损伤、下肢伤残、颅脑疾病、老年和体弱多病的患者使用。

## Slide 43: 轮椅
2．轮椅的分类
电动轮椅
轮椅本身携带电源，操控部分可由手、头、舌、气、声等控制。
操纵电机的不同转向和转速，实现进退、转弯。
适用于双上肢均不能驱动轮椅或高位截瘫者。

## Slide 44: 轮椅
2．轮椅的分类
单侧驱动轮椅：驱动大轮用的两个驱动轮环均在一侧。适用于只有单侧上肢有驱动轮椅能力的残疾人。

## Slide 45: 轮椅
2．轮椅的分类
站立式轮椅：使用者可以背靠着靠背实现站立。适用于截瘫残疾人，帮助他们完成必须站立才能完成的工作。
Notes: <number>

## Slide 46: 轮椅
2．轮椅的分类
作业型轮椅：适用于作业活动的进行。如打字用轮椅无扶手，以便轮椅与工作台接近等。

## Slide 47: 轮椅
2．轮椅的分类
竞技轮椅：主要供残疾人体育运动时使用，如高速轮椅、篮球轮椅等。

## Slide 48: 轮椅
3．轮椅的选取原则
（1）病情需要，合理选择。
（2）安全可靠，结实耐用。
（3）尺寸合理，使用舒适。
（4）使用方便，耗能量少。
（5）美观大方，经济实惠。
Notes: <number>

## Slide 49: 轮椅
4．轮椅使用的护理
（1）按医生的轮椅处方选择适宜的轮椅。
（2）使用前检查各部件性能，以保证安全和顺利。
（3）病人乘坐轮椅的姿势要正确，坐位不平衡者要系安全带。
（4）病人从轮椅站起之前，先将闸制动；推坐轮椅病人下坡时，应倒行。

## Slide 50: 轮椅
4．轮椅使用的护理
（5）长时间乘坐轮椅时，应预防压疮，每30分钟抬臀一次，每次3～5秒。
（6）长时间使用轮椅者，应戴手套以防手掌被轮圈磨破。
（7）高位截瘫者乘坐轮椅，必须有专人保护。
（8）教会患者轮椅的使用方法及进行轮椅
的使用训练，如保持正确坐姿，肌力训练，
减压训练，轮椅的打开、收放等。